## Slide 1: Arboristický standard Hodnocení stavu stromů, současnost a budoucnost (evoluce, nebo revoluce?)
Ing. Jiří Rozsypálek, Ph.D. 2026

## Slide 2: Proč vlastně hodnotíme dřeviny?
Protože za ně máme přísně nastavenou odpovědnost.
  A dosavadní judikáty to ještě zhoršují
?

## Slide 3: Co je cílem hodnocení dřevin?
Získat co nejaktuálnější evidenci z níž bude jasné:
  kolik stromů vlastním
  Kde se nacházejí
  V jakém jsou stavu
  Potřebují péči?
Vždy předně zvažte možnosti realizace !!!!!!

## Slide 4: Jaké máme dnes možnosti hodnocení dřevin
Vyhledání a stabilizace havarijních dřevin
Standard AOPK A01001 Hodnocení stavu dřevin
  Soupis stromů: zakreslení do mapy, určení taxonu + změření dendrometrických parametrů (Vitalita + zdravotní stav).
        Kolik, kde a jak velkých stromů mám
  Dendrologický průzkum: soupis stromů, fyz. stáří, vitalita, zdravotní stav, stabilita, perspektiva, (návrh vhodné technologie ošetření dřeviny, naléhavost ošetření, provozní bezpečnost, sadovnická hodnota, fotodokumentace).
        V jakém stavu jsou a co teď s nimi
  Speciální průzkumy v arboristice: Biologická hodnota, Fytopatologický průzkum, Prověření/Ošetření přístrojovou metodou, Oceňování dřevin/škod na dřevinách atd.
        Zhodnocení funkcí dřeviny
        Stanovení pěstebního cíle
        Vytvoření dlouhodobého (3,5,10) plánu péče

## Slide 5: Co by měl obsahovat?
Vyhledání a stabilizace havarijních dřevin
  Nejlevnější, krizová možnost
  Nevytváří evidenci, řeší akutní péči
  Stromy bez akutních problémů se neevidují
  Musí obsahovat vše potřebné pro správnou realizaci péče či kácení
    Mapové podklady
    Fotodokumentace
    Potřebné údaje
    Popis důvodu nutného kácení či ošetření

## Slide 6: Co by měl obsahovat?
Soupis stromů
  Vytvoření základní databáze
  Bez kvalitativních parametrů a návrhu ošetření
  Prováděn jednorázově, výstup ve formě databáze
  Využívá se nejčastěji pro liniové stavby s potřebou kácení
  Cílem je stanovit hodnotu dřevin

## Slide 7: Co by měl obsahovat?
Dendrologický průzkum
  Zahrnuje soupis stromů s vylepšením
  Navíc kvalitativní hodnocení
    Fyz. stáří, Vitalita, Zdravotní stav, Stabilita, Provozní bezpečnost, perspektiva (biotopová hodnota)
  Navíc návrh ošetření s naléhavostí
  Doporučená fotodokumentace
  Prováděn jednorázově, výstup tabulková databáze

## Slide 8: Co by měl obsahovat?
Speciální průzkumy v arboristice
  Z pravidla navazují na Dendrologický průzkum
    Dřeviny hodnotné, ale zároveň problematické
    Velká pestrost výstupů dle typu průzkumu
  Přidanou hodnotou je výrazně vyšší míra detailu
    Zhodnocení okolí a historie dřeviny
    Často prováděn opakovaně (5 návštěv za rok)
    Detailní popis všech nálezů
    Rozsáhlá fotodokumentace všech nálezů
    ….
  Výstupem je plán péče směřující ke stanovenému pěstebnímu cíli

## Slide 9: A jak by mohla vypadat budoucnost?
Proběhly četné víceméně estetické úpravy většiny parametrů
Dále diskutována významná změna hodnocení ve hře jsou 4 varianty
  Dvouúrovňový dendrologický průzkum
  Dendrologický průzkum jako švédský stůl
  Naprostá změna kvalitativního hodnocení (Zdravotní stav + Vitalita = stabilita)
  Zachování aktuální verze s drobnými vylepšeními
Co si o tom myslíte vy?
Na čem jsme se doposud dohodly?

## Slide 10: Určení taxonu
Je uváděný rod, druh a případně název vnitrodruhové jednotky hodnoceného stromu vědeckým jménem.
Uvádění autora vědeckého jména není nutné při uvedení citace literárního pramenu v metodice hodnocení.
Formální úprava uváděných jmen taxonů se řídí Mezinárodním kódem botanické nomenklatury.
V opodstatněných případech zjednodušených hodnocení, případně při hodnocení stromů mimo vegetační období je možné po dohodě se zadavatelem používat i zjednodušené určování taxonů s uváděním pouze rodu stromu.
Neúplné určení taxonu, případně chybné zařazení do druhu u rodů s obtížnou determinací nelze považovat za zásadní chybu hodnocení.

## Slide 11: Dimenze kmene
Dimenzi kmene je možné uvádět jako průměr (tloušťku) či obvod kmene. Uvádí se se zaokrouhlením na 1 cm.
Dimenze kmene se měří ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene.
Parametr je nutné stanovit měřením nikoliv odhadem.
V případě, že na kmeni jsou ve výčetní výšce nerovnosti (boule, rány a podobně), se dimenze zjišťuje nad či pod nerovností.
V případě růstu stromu na svahu se výčetní výška měří od horní hrany styku kmene s terénem.
V případě vícekmenů jsou měřeny dimenze alespoň 4 nejsilnějších kmenů.
Maximální odchylka při stanovení dimenze kmene je 5 % (4 %).

## Slide 12: Výška stromu
Výška stromu je dána vzdáleností mezi bází kmene a vrcholem koruny. Uvádí se se zaokrouhlená na 1 (0,5) m.
Výšku stromu lze určovat přímým měřením každého jedince nebo odhadem (1 z 50, nebo 1 na plochu).
Maximální chyba při stanovení výšky:
20 % u stromů s výškou do 20 m
25 % u stromů s výškou 21 až 30 m
30 % u stromů s výškou nad 31 m

## Slide 13: Výška nasazení koruny
Pro charakteristiku objemu či náporové plochy koruny individuálně hodnocených stromů je užívaný parametr výška nasazení koruny (délka kmene), případně délky koruny (rozdíl výšky stromu a výška nasazení koruny). Uvádí se zaokrouhlený na 0,5 m.
Výška nasazení koruny se uvádí jako stanovení vzdálenosti mezi patou kmene a místem, kde začíná hlavní objem větví a asimilačních orgánů. Určuje se s uvážením skutečnosti, že jeho účelem je následný reprezentativní výpočet objemu či náporové plochy koruny (Příloha 17, Obr. 7, 8).
Maximální odchylka při stanovení spodního okraje koruny by neměla být větší než 30 %.

## Slide 14: Dendrologický průzkum
Jaké údaje získáváme?
  Fyziologické stáří (Věk)
  Vitalita
  Zdravotní stav
  Stabilita
  Perspektiva
  Návrh zásahu
  Naléhavost
  Provozní bezpečnost
  Biotopová hodnota
  Fotodokumentace

## Slide 15: Fyziologické stáří – základní pravidla
Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze.
Stupnice:
  1. mladý strom ve fázi aklimatizace
  2. aklimatizovaný mladý strom
  3. dospívající strom
  4. dospělý strom
  5. senescentní strom

## Slide 16: Provozní bezpečnost
Provozní bezpečnost se vyjadřuje jako syntetická hodnota odvozená s využitím stability konkrétního stromu a hodnoty cíle pádu základní plochy, na níž strom roste. Hodnotu cíle pádu lze v opodstatněných případech stanovit i individuálně.

## Slide 17: Biotopová hodnota
Biotopová (biologická) hodnota: Rozděluje hodnocené dřeviny dle množství a kvality přítomných habitatů umožňujících výskyt doprovodných organismů, především patřících mezi ohrožené či zvláště chráněné druhy (viz legislativa a další ochr. dokumenty).
Jedná se o základní široce aplikovatelné hodnocení, které nenahrazuje speciální (biotopový, biologický atd.) průzkum a jehož cílem není stanovit konkrétní druhy doprovodných organismů a stav jejich populací na hodnocených dřevinách. Cílem tohoto hodnocení je především rozdělit dřeviny na ty, u nichž je vhodné provést další speciální průzkumy zaměřené na jednotlivé skupiny doprovodných organismů (st. 4 a 5) a ty, u nichž není třeba tento speciální průzkum provádět (st. 1 a 2).
1.Dřevina bez přítomnosti hodnotných habitatů, tedy s nízkou biotopovou hodnotou bez potenciálu jejího zvýšení v budoucnu (není požadováno zpracování speciálního biotopového průzkumu).
2.Dřevina bez přítomnosti hodnotných habitatů, tedy s nízkou biotopovou hodnotou s potenciálem jejího postupného zvyšování v dlouhodobém horizontu (50+ let; není požadováno zpracování speciálního biotopového průzkumu).
3.Dřevina s běžně se vyskytujícími habitaty (drobné dutiny, suché větve, menší pahýly odloupnutá kůra, odhalené dřevo atd.) s průměrnou biotopovou hodnotou s potenciálem jejího zvyšování v střednědobém horizontu (do 10ti let; doporučeno zpracování speciálního biotopového průzkumu).
4.Dřevina s významnými habitaty umožňujícími potenciální výskyt ohrožených či zvláště chráněných druhů – viz výše (např. jde o habitaty uzavřené dutiny v bázi kmene vyšších rozměrů s přístupem mezi koř. náběhy, trhliny, výletové otvory, dutiny s konstantními vnitřními podmínkami atd.) u níž nebyl výskyt těchto druhů potvrzen, ale dá se předpokládat (povinnost zpracování speciálního biotopového průzkumu).
5.Dřevina s významnými habitaty umožňujícími výskyt ohrožených či zvláště chráněných druhů, u níž byl výskyt těchto druhů prokázán (viz výše bod č. 4; povinnost zpracování speciálního biotopového průzkumu).

## Slide 18: Naléhavost zásahu
Všechny navržené technologie zásahu se rozdělují do tříd naléhavosti podle jejich důležitosti.
Účelem je možnost finanční optimalizace zásahu.
Následné provedení všech navržených zásahů v jednom kroku (bez ohledu na naléhavost) není technologickou chybou.
Stupnice:
  0. zásahy s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení,
  1. realizovat v první etapě prací,
  2. realizovat ve druhé etapě prací,
  3. realizovat ve třetí etapě prací.

## Slide 19: Fotodokumentace
Základní fotodokumentace je u individuálních stromů zpracovávaná jako volitelná součást.
Základní fotodokumentace zahrnuje pohled na celý strom. V případech, kdy není možné na obraz zahrnout celý strom, fotografuje se spodní část kmene a oblast kosterního větvení.
V případě výskytu staticky významných defektů je nezbytnou součástí fotodokumentace jejich rozsahu.
Pořízené fotografie musí být čitelné a pojmenované jednoznačným.

## Slide 20: Děkuji za pozornost a těším se na diskusi 